## Slide 1: Curso Complementar de VHDL - Aula 0 -
Felipe Calliari
Gustavo Amaral
Rudah Guedes

## Slide 2: Conteúdo
Circuitos Digitais e Portas Lógicas
Linguagem VHDL
Apresentação ao Xilinx ISE®
Exercícios
Tarefas para casa

## Slide 3: Circuitos Digitais
Portas lógicas
BUFFER
AND
OR
XOR
NOT
NAND
NOR
XNOR
Notes: XOR = OU EXCLUSIVO = 1 quando A e B forem diferentes
XNOR = COINCIDÊNCIA = 1 quando A e B forem iguais

## Slide 4: Circuitos Digitais
Portas lógicas
BUFFER
AND
OR
XOR
NOT
NAND
NOR
XNOR
A | S
0 | 0
1 | 1
A | S
0 | 1
1 | 0
A | B | S
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
A | B | S
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
A | B | S
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
A | B | S
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
A | B | S
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
A | B | S
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 5: Estrutura Interna de um FPGA

## Slide 6: VHDL
É uma linguagem de descrição de “hardware”, e é usada para facilitar o design de circuitos digitais (projeto e concepção).
Foi criada pelo Departamento de Defesa dos EUA em conjunto com as empresas Intermetrics, IBM e Texas Instruments entre 1981-1985.
Em 1986, todos os direitos foram transferidos para o IEEE e, em 1987, foi publicado o primeiro padrão IEEE – VHDL 87.
Em 1994 o padrão foi revisado (VHDL 93).

## Slide 7: VHDL
Por que aprender VHDL?
  Aumenta a produtividade.
  Permite que o mesmo código seja usado com diversas tecnologias.
  Garante portabilidade e longevidade para o seu projeto.
  É uma forma muito rápida de projetar e testar circuitos digitais.
VHDL pode ser utilizado:
  Para especificação do projeto.
  Para simulação do projeto.
  Para documentação do projeto.
  Como alternativa ao esquemático.

## Slide 8: VHDL – Apresentação Xilinx

## Slide 9: VHDL – Apresentação Xilinx
Criando o primeiro projeto: File – New Project

## Slide 10: VHDL – Apresentação Xilinx
Criando o primeiro arquivo: Project – New File...

## Slide 11: VHDL – Apresentação Xilinx
Criaremos um código VHDL que descreve um chip 7400.
FÁCIL!!!!

## Slide 12: Exemplo: Half Adder
Somadores são circuitos digitais que realizam adição entre dois números. O somador mais básico que existe é um “half adder” (somador de 1 bit).
  Um “half adder” pode ser representado pelo seu diagrama de blocos e sua tabela verdade como mostrado abaixo:
A | B | C | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 13: Exemplo: Half Adder
Criando um “test bench”...

## Slide 14: Exemplo: Full Adder
A diferença fundamental entre um Full Adder e um Half Adder é a inclusão de uma entrada de “carry”. Isso torna possível o cascateamento entre várias instâncias de forma que seja possível realizar somas entre números de N bits. Na figura abaixo é mostrado o caso mais simples.
A | B | Cin | Cout | Sum
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 15: Tarefa de Casa
Montagem de um Full Adder de 4 bits.
Simulação da estrutura.