## Slide 1: Curso Complementar de VHDL - Aula 2 -
Felipe Calliari
Gustavo Amaral
Rudah Guedes

## Slide 2: Conteúdo
Correção da tarefa
Comunicação Serial – protocolo UART

## Slide 3
Shift Register de dois sentidos

## Slide 4: Comunicação de Dados
Paralela
Serial
Utiliza “n” linhas de dados.
Maior desempenho.
Boa para curtas distâncias (interferência), geralmente inferiores a 2 metros.
clock (sincronismo)
TX
RX
TX
RX
bit0
bit1
bitn-1
TX
RX
Uma linha de dados para transmissão e outra para recepção.
Pode ser síncrona (mesmo clock) ou assíncrona (clock de mesma frequência, mas fases diferentes).

## Slide 5: Comunicação Serial
Geralmente utiliza-se comunicação serial assíncrona, e o protocolo mais utilizado é o UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter).
A sincronização é obtida pelos bits de “Start” e “Stop”:
  Start – indica a transmissão de mensagem¹.
  Stop – garante transição negativa ao próximo Start bit.
Um bit de paridade pode ser adicionado ao final da mensagem, e indica se o número de bits “” é par ou ímpar.
  Exemplo: Dada a seguinte mensagem , existem bits ‘1’ , temos que:
    Paridade PAR (EVEN): o bit de paridade será se tivermos número par de ’s.
    Paridade ÍMPAR (ODD): o bit de paridade será se tivermos número ímpar de ’s.

## Slide 6: Comunicação Serial
Problema:
  O receptor deve ser capaz de identificar e armazenar os bits da mensagem, porém os relógios podem estar fora de fase.
Solução:
  A frequência do clock do receptor é K vezes mais rápida que a frequência de TX. O valor de K deve ser conhecido. Portanto: .
  Ao receber o Start bit, um contador conta ciclos, desta forma estaremos no centro do bit slot. Quanto maior for K, maior a precisão.
  Bit slot é o tempo reservado para a transmissão de 1 bit.
START BIT

## Slide 7: Exemplo
Baud Rate = 9600 bits/s
Frequência do clock = 50 MHz
Ciclos de clock por bit K = 50000000/9600 = 5208,333...
  K deve ser inteiro K = 5208 K/2 = 2604
Assim que recebemos o Start Bit, é necessário contar K/2 ciclos para sincronizar a recepção com o centro do bit slot.
Após isso, contar K ciclos de clock para realizar a identificação dos bits recebidos.
Um contador deve ser incrementado a cada vez que uma identificação é realizada (a cada K ciclos de clock). A recepção é finalizada quando esse contador chegar ao número de bits da mensagem + 2 (start e stop bits).

## Slide 13: Tarefa – Receptor UART
Transmissor:
  Baud Rate = 8 MHz
Receptor:
  iniciar a recepção ao receber o start bit (0)
  contar K/2 ciclos de clock e começar a identificação
  contar K entre cada identificação
  armazenar os bits de informação em um vetor de dimensão 8, com o LSB na posição 0
  frequência de clock = 50 MHz
O Baud Rate é um vetor de dimensão 14
Dica: debug