## Slide 1: Curso Complementar de VHDL - Aula 3 -
Felipe Calliari
Gustavo Amaral
Rudah Guedes

## Slide 2: Conteúdo
Correção da tarefa
Contadores

## Slide 6: Contador Simples
Conta de forma crescente a partir de um valor inicial definido pelo usuário.
Esse valor inicial é carregado através de um sinal LOAD.
O contador só deve contar enquanto o sinal ENABLE estiver alto.
O contador deve zerar a contagem ao receber um sinal RESET.

## Slide 7: Contador com Limite
Envia um sinal indicando a contagem de N ciclos de clock.
Pode ser usado, por exemplo, no Receptor UART.

## Slide 8: Biestável
Utilização de flags para habilitar processos.
Envia um sinal PROCESSING
Usuário define início e fim de um processo através dos sinais START e STOP.

## Slide 9: Contador de Pulsos
Conta de forma crescente do zero a um valor limite.
É habilitado por um sinal PROCESS_RUNNING.
Um sinal PULSE deve estar em nível lógico ‘1’ para permitir a contagem. Esse sinal funciona como um Trigger.
Quando o contador atinge o valor limite, um sinal DONE deve ser enviado à saída.

## Slide 10: Tarefa de aula – Contadores para Transmissor UART
Um transmissor UART pode ser desenvolvido sem a utilização de máquinas de estado.
Para isso, devemos desenvolver uma estrutura que utiliza dois contadores com limite:
  um que conte K, ou o número de clocks por bit, e envie um sinal indicando que um novo bit deve ser transmitido;
  outro que conte o número de bits transmitidos e envie um sinal indicando o fim da transmissão.

## Slide 11: Tarefa para casa
Contador com limite
Contador de pulsos
biestável
Shift Register
LIM_1
LIM_2
Flag
LOAD
DONE
‘SHIFT’
DATA_OUT
DATA_IN